Благодарим Вас за приобретение профессиональной радиостанции нового поколения. Эта простая в использовании радиостанция отличается большой надежностью и позволяет использовать связь с максимальной эффективностью. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Представленная здесь информация поможет Вам полностью использовать потенциал устройства.

# Меры предосторожности

Следующие рекомендации помогут вам правильно эксплуатировать данное изделие.

- Хранить радиостанцию и все ее комплектующие и аксессуары в недоступном для детей месте.

- Не пытайтесь самостоятельно разобрать радиостанцию, так как это может привести к ее повреждению и утерю гарантии.

- Пожалуйста, используйте только оригинальные аккумулятор и зарядное устройство «Терек», чтобы избежать повреждения радиостанции.

- Пожалуйста, используйте только оригинальные антенны «Терек», для обеспечения максимального радиуса связи.

- Не подвергайте радиостанцию длительное время воздействию прямых солнечных.

- Не оставляйте радиостанцию длительное время в сильно запыленных и местах с повышенной влажностью.

- Не используйте для очистки радиостанции сильные химические и моющие средства и растворитель.

- Не включайте радиостанцию без антенны.

- Если вы обнаружите, что радиостанция имеет посторонний запах, дым, либо чрезмерный нагрев -  немедленно выключите радиостанцию, снимите аккумуляторную батарею.

i

# Внимание

- Все вышеизложенное в равной степени относится к всем продуктам и аксессуарам «Терек». Если у Вас возникли сложности с использованием оборудования, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с Вашим дилером.

Используйте только оригинальные аксессуары и гарнитуры «Терек». Использование аксессуаров и гарнитур сторонних производителей может привести к выходу оборудования из строя или его некорректной работе.

ii

# Содержание

Распаковка и проверка оборудования	1

Комплект поставки	1

Подготовка к работе	3

Зарядка аккумуляторной батареи	3

Установка/Извлечение аккумуляторной батареи	5

Установка поясного держателя	6

Установка гарнитуры	7

Ознакомление с устройством	8

Эксплуатация	9

Дополнительные функции	10

Ограничение длительности передачи	10

Экономия заряда аккумуляторной батареи	10

Предупреждение о низком заряде аккумуляторной батареи	10

Включение/Выключение шумоподавителя	10

Использование субтонов CTCSS&DCS	11

Спецификация	12

Руководство по устранению неполадок	15

Частоты каналов	16

Гарантийный талон ……………………...……………17

iii

# Распаковка и проверка оборудования

Аккуратно распакуйте радиостанцию. Если при распаковке Вы заметили несоответствие списку, обратитесь к поставщику!

# Аксессуары

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Зарядное устройство ЗУ РК201 | 1 |
| Аккумуляторная батарея АКЛ РК201П | 1 |
| Антенна АШ-РКУ | 1 |
| Поясной держатель | 1 |
| Комплект винтов | 1 |
| Инструкция | 1 |

Опционально радиостанция может комплектоваться гарнитурами:

- Гарнитура скрытого ношения (вакуумная)

# ГСН-800

- Гарнитура ушная ГУН-400

- Тангента с зажимом ТНГ-200

- Гарнитура костной проводимости ГКП-180

- Гарнитура ларингофон ГЛС-270

Использование других гарнитур сторонних производителей может привести к некорректной работе устройства и/или выходу его из строя.

1

Аккумуляторная батарея        Зарядное устройство

Поясной держатель               Адаптер питания

Комплект винтов	Радиостанция

2

# Подготовка к работе

# Зарядка аккумуляторной батареи

Новые аккумуляторные батареи поставляются с завода незаряженными полностью.

Перед использованием аккумуляторную батарею необходимо полностью зарядить. Полной номинальной емкости аккумуляторная батарея достигает после 3-4 цикла заряда-разряда.

Внимание

 Нельзя допускать долго нахождения аккумуляторной батареи в сильно разряженном состоянии! Это может привести к выходу аккумуляторной батареи из строя.

# Примечание:

-  В процессе зарядки температура окружающей среды должна быть от 42 до 104°F (от 5 до 40°C). Зарядка вне этого температурного режима может не полностью зарядить аккумуляторную батарею.

-  В процессе зарядки аккумуляторной батареи радиостанция должна быть выключена.

3

Вставьте сетевой адаптер в разъем на зарядном стакане.

# Подключите адаптер в розетку 220В.

Вставьте аккумуляторную батарею или радиостанцию с аккумуляторной батареей в зарядный стакан.

 Совместите контактные площадки аккумуляторной батареи и зарядки и вставьте аккумуляторную батарею в стакан по направляющим.

 После этого светодиодный индикатор на лицевой части зарядного стакана должен переключиться в красный цвет – начало процесса зарядки.

Полный зарядный цикл аккумуляторной батареи составляет около 8 часов. После чего индикатор зарядного стакана переключится в зеленый цвет, индицируя окончание процесса зарядки.

# Извлеките адаптер из розетки 220В после окончания процесса зарядки.

4

Установка/извлечение аккумуляторной батареи

Среднее время работы аккумуляторной батареи составляет 20 часов. Среднее время вычисляется - 5% времени передачи, 5% времени приема и 90% времени в режиме ожидания.

Внимание

-  Не допускать короткого замыкания выводов. Не разбирать. Не нагревать. Не использовать не рекомендованные зарядные устройства.

5

# Установка поясного держателя

Если необходимо, установите поясной держатель возле крышки аккумуляторного отсека, посредством двух винтов, входящих в комплект поставки.



6

# Установка гарнитуры

Откройте резиновую заглушку.

Вставьте разъем гарнитуры в аксессуарный разъем радиостанции.

# Примечание:

Данный тип разъема не обеспечивает полную влагонепроницаемость радиостанции.

7

# Эксплуатация

Для включения радиостанции поверните Вкл/Выкл/Регулятор громкости по часовой стрелке до звукового сигнала.

.

Отрегулируйте громкость, вращая регулятор.

- Для выбора канала, поверните переключатель каналов и выберите желаемый номер канала.

Для включения режима передачи нажимаем “РТТ” и говорим в микрофон.

Говорить необходимо четко, не отворачиваясь от микрофона, на расстоянии   около 2,5 до 5 см от микрофона

Отпустите кнопку «РТТ», когда закончите говорить.

Примечание: Когда напряжение аккумулятора становится слишком низким, передача прекращается, и индикатор будет мигать красным цветом.

9

# Дополнительные функции

# Ограничение длительности передачи

Функция ограничения длительности передачи позволяет предотвратить блокировку рабочего канала случайным длительным нажатием клавиши передачи «РТТ».

Значение ограничения длительности передачи устанавливается при программировании радиостанции.

# Экономия заряда аккумуляторной батареи

Функция экономии аккумуляторной батареи позволяет снижать расход энергии в режиме ожидания.

Предупреждение о низком заряде аккумуляторной батареи

Предупреждение о низком заряде аккумуляторной батареи оповещает Вас о необходимости в скором времени поставить аккумуляторную батарею на зарядку.

# Включение/Выключение шумоподавителя

Длительное нажатие кнопки отключает шумоподавитель. Вы будете слышать весь эфир. Отпустите кнопку для включения шумоподавителя.

10

# Использование субтонов CTCSS & DCS

Радиостанция в полной мере поддерживает  QT/DQT сигнализации вашего радио. Вы можете принимать вызовы согласно запрограммированным QT/DQT, только если вы выберете этот канал. Остальные каналы не доступны.

Она позволяет заблокировать ненужные вызовы.

Для программирования и консультации свяжитесь с сервисным центром.

11

# Спецификация

| Общая |
| --- |
| Частотный диапазон | 146-174 МГц / 400-480 МГц |
| Рабочее напряжение | Постоянное 7.4V |
| Количество каналов | 16 каналов |
| Антенна | штыревая круговой диаграммы |
| Антенна монолитная, неразборная | соответствие |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Тип АКБ | Li-Pol / Li-Ion / Ni-MH |
| Класс защиты | IP 54/55 |
| Тип разъема антенны | SМА |
| Длина штатной антенны | 92 мм |
| Полоса пропускания канала широкая | 25 кГц |
| Полоса пропускания канала узкая | 12,5 кГц |
| Стабильность частоты | +2,5х10−6 |
| Рабочая температура | -40C ~ + 60C |
| Размеры | 100(В)X50(Д)X28(Ш) мм |
| Передатчик |  |
| Максимальная мощность передатчика | 5 Вт |
| Тип модуляции | частотная |
| Максимальная девиация | ±5 кГц / ±2,5 кГц |
| Паразитные излучения | -57 дБм |
| Шаг частоты | 6,25/12,5/20/25 кГц |
| Максимальное потребление тока в режиме передачи | 1270 мАч |
| Частотная модуляция помехи и шум | +40 дБ |

12

| Приемник |
| --- |
| Чувствительность приемника | 0,16 мкВ (12дБ SINAD) |
| Чувствительность шумоподавителя | 0,19 мкВ |
| Итермодуляция EIA | 50 дБ / 70 дБ |
| Выходная звуковая мощность | 1000 мВт (при 8 Ом) |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ (при 12,5 кГц) |
| Избирательность по соседнему каналу | 68 дБ (при 20 и 25 кГц) |
| Подавление паразитивных сигналов | 70 дБ |
| Искажение НЧ тракта | 3 % |
| Максимальное потребление тока | 100 мA |
| Максимальное потребление тока с закрытым шумоподавителем | 20 мA |
| Дополнительно |
| Количество контактов зарядного порта АКБ | 4 шт |
| Пластиковая заглушка аксессуарного разъема с резиновым уплотнением | Наличие |
| Возможность переназначения функции боковых клавиш программным способом | Наличие |
| Возможность проверки номера канала русскоязычным голосовым ответом при нажатии боковой клавиши | Наличие |
| Возможность проверки уровня заряда АКБ русскоязычным голосовым ответом при нажатии боковой клавиши | Наличие |
| Возможность включения боковой клавишей режима "радиоприемник" | Наличие |
| 13 |
| Возможность последовательного переключения принимаемых радиостанций в режиме "радиоприемник" | Наличие |
| Металлическое литое шасси радиостанции | Наличие |
| Цифровой указатель положения селектора каналов | Наличие |
| Выключатель питания радиостанции совмещенный с регулятором громкости | наличие |
| Защелка АКБ откидного типа в нижней части радиостанции | наличие |
| Индикатор режимов работы радиостанции светодиодного типа, размещенный на верхнем торце корпуса радиостанции | наличие |
| Защитная акустическая мембрана динамика радиостанции | наличие |
| Защитная акустическая мембрана микрофонного канала | наличие |
| Время полной зарядки штатной АКБ | 4 час |
| Зарядное устройство настольного типа с режимом автоматического контроля зарядного тока и отключения режима заряда при достижении состояния насыщения АКБ | наличие |
| Трехрежимный индикатор работы зарядного устройства | наличие |
| Русскоязычная табличка с расшифровкой режимов работы зарядного устройства на корпусе зарядного устройства | наличие |
| Аккумуляторная батарея | наличие |
| Зарядное устройство | наличие |
| Адаптер питания | наличие |
| Поясной держатель | наличие |

14

Руководство по устранению неполадок

| Неисправность | Метод решения |
| --- | --- |
| Не включается | Аккумуляторная батарея возможно разряжена. Попробуйте ее зарядить. |
|  | Если аккумуляторная батарея не заряжается, попробуйте заменить ее на новую. |
| Быстрый разряд | Срок эксплуатации аккумуляторной батареи подходит к концу. |
| аккумуляторной | Замените ее на новую. |
| батареи |  |
|  | Проверьте соответствие частот и |
| Нет связи с | CTCSS/DCS кодов Ваших радиостанций. |
|  | Проверьте техническое состояние. |
| другими радиостанциями |  |
|  | Ваших радиостанций после чего |
|  | обратитесь к Вашему дилеру или в сервисный центр «Терек». |
| В эфире слышно |  |
| посторонние | Смените номер канала. |
| разговоры |  |

Техническое обслуживание радиостанции не предусмотрено.

15

# Частоты каналов

# Наименование: __________________________________

# Серийный номер: _________________________________

# Частоты для Терек РК-201 U

| Канал | Частоты | Частоты | CTCSS/DCS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | передачи | приема |  |

1		433.075             433.075

2		433.100             433.100

3		433.125             433.125

4		433.150             433.150

5		433.175             433.175

6		433.200             433.200

7		433.225             433.225

8		433.250             433.250

9              446.00625         446.00625

10             446.01875         446.01875

11             446.03125         446.03125

12             446.04375         446.04375

13             446.05625         446.05625

14             446.06875         446.06875          100.0

15             446.08125         446.08125          100.0

16             446.09375         446.09375          100.0

16

# Text boxes

Антенна

LED индикатор Красный - передача.

Зеленый – прием.

Динамик Микрофон

PTT кнопка

Вкл/Выкл шумоподавителя Длительное нажатие кнопки отключает шумоподавитель. Вы будете слышать весь эфир. Отпустите кнопку для включения шумоподавителя.

Аксессуарный разъем

8

Аккумуляторная батарея

Ручка селектора каналов

Вкл/Выкл/Регулятор громкости

Ознакомление с устройством